## Slide 1: 馬路分割
C110112167 陳彥群

## Slide 2: breakdowm
馬路分割
前處理
LBP統計紋路
LBP
search
參數設定
sobel
N
stride
histogram
3x3LPB
編碼
lobeling
找相似的
Distance
measure
NxN kernel
灰階
sobel

## Slide 3: 流程圖
原圖
灰階
LPB code
histagram
Distance
measure
labeling
輸出
sobel
HSV顏色過濾
形態學處理
NxN矩陣

## Slide 4: API
function | cvtColor(灰階轉換) | Sobel(邊緣檢測)
Input | Img(原始圖像) | gray_img(灰階圖像)
Ouput | gray_img(灰階圖像) | sobel_img(具x和y的邊緣強度的圖)
Parameters | src(原始圖像) | src(灰階圖像) Ksize(是 Sobel 卷積核的大小，通常為 3、5 、 7。)
Method | cvtColor(原始圖像)產出灰階圖 | Sobel(灰階圖)產出具邊緣強度(0~255)的圖

## Slide 5: API
function | Lbp(3X3 LBP) | histogram(histogram)
Input | sobel_img(具x和y的邊緣強度的圖) | lbp_edges(LBP 編碼圖像)
Ouput | lbp_edges(LBP 編碼圖像) | Histogram(直方圖)
Parameters | src(具x和y的邊緣強度的圖) | Range:直方圖數值範圍([0, 256]) Src(LBP 編碼圖像)
Method | Lbp(sobel_img,R,P)產出具LBP編碼的圖象 | 將具有LBP編碼的圖進行計算產出一個直方圖

## Slide 6: API
function | HSV(顏色過濾) | morphology(形態學)
Input | Img(原始圖像) sobel_img(具x和y的邊緣強度的圖) lbp_edges(LBP 編碼圖像) | Hsv_img(過濾圖像)
Ouput | Hsv_img(過濾圖像) | morphology_img(經形態學填補小洞的圖)
Parameters | src(原始圖像) Src(具x和y的邊緣強度的圖) Src(LBP 編碼圖像) | src(過濾圖像)
Method | 透過hsv進行顏色過濾以確保顏色不會著色在不可能是馬路的顏色上 | 透過形態學來處理未著色完整的馬路。

## Slide 7: API
function | Distance measure(Distance measure) | Labeling(labeling)
Input | Histogram1(直方圖) | Distance measure(兩個直方圖之間的歐氏距離)
Ouput | Distance measure(兩個直方圖之間中心線距離) | Img(已進行著色之圖)
Parameters | src1:直方圖 | Colormap:著色所使用顏色 Threshold:距離閥值(用作判斷是否相似)
Method | 將兩個直方圖進行計算，已得出兩個直方圖的中心線距離 | 通過閥值和歐氏距離數值對比，來判斷圖像是否相似，如相似就著色，最後印出該圖象